EMAS  redegørelse

2017

Tonny Frank Jensen

Skrot & Miljø

Indhold

1. Indledning / Ledelsens beretning	3

2 virksomhedsbeskrivelse.	4

2.1 Almindelige informationer	4

2.2 Anlægsområde / stamoplysninger	4

2.3 Organisationsplan	5

2.4 Miljøforhold, Livscyklus, Risici og muligheder mv.	6

2.5 Interne og Eksterne forhold	6

2.6 kommunikation	7

2.7 Interessenter behov og forventninger	7

2.8 Råvarer, hjælpestoffer og produkter	8

2.9 Anlæg, produktion og arbejdsområder	8

3 Miljøpolitik	9

4 Lovmæssige og andre krav – Bindende forpligtelser	10

4.1 Krav fra miljøgodkendelsen	10

4.2 Overvågning af lovmæssige og andre krav	10

5 Virksomhedens væsentlige miljøpåvirkninger, -mål og handlingsplaner	11

5.1 Kriterier for valg af væsentlige miljøpåvirkninger	11

5.2 Væsentlige miljøpåvirkninger	12

5.3 Emission til luft	13

5.4 Miljømålsætninger væsentl.miljøpåvirkning, Handlingsplaner & forbedr.projekter	14

5.5 El – Forbrug:	16

5.6 Diesel olie forbrug:	17

5.7 Hydraulik olie forbrug:	17

5.8 Motorolie forbrug:	18

5.9 Andet:	18

6. Status for miljøforbedringer	19

6.1 Miljøforbedringer foretaget i 2017:	19

6.2 Status på virksomhedens fremadrettede mål for 2017:	19

6.3 Virksomhedens fremadrettede mål for 2018:	19

7.0 Miljøstyringssystemet	20

7.1 Miljøhåndbog	20

7.1.1 Miljøhåndbog	20

7.1.2 Procedurer, instruktioner og beredskabsplaner	21

7.1.3 Registre (ringbind)	21

7.1.4 Originale skemaer	21

8.0 Miljødata.	21

Målte mængder.	22

DS attest:	23

# 1. Indledning / Ledelsens beretning

EMAS -redegørelsen er udarbejdet med det formål at orientere omgivelserne om miljøstyringssystemet i TONNY FRANK JENSENS SKROT & MILJØ.

EMAS - redegørelsen er således en beskrivelse af, hvordan TONNY FRANK JENSENS SKROT & MILJØ arbejder med virksomhedens miljøpåvirkninger.

EMAS - redegørelsen tager sit udgangspunkt i TONNY FRANK JENSENS SKROT &

MILJØ ´S overordnede miljøpolitik og redegør nærmere for virksomhedens arbejdsområder, miljøpåvirkninger, miljødata og miljøhandlingsplaner, samt det miljøstyringssystem som ligger til grund for ISO 14001-certificeringen.

Miljødata og ledelsens beretning er gældende for kalenderåret 2017.

Verifikationen er foretaget i henhold til Europa-parlamentets og Rådets forordning (EF)

Nr. 1221/2009 af 25. november 2009 om organisationers frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS).

Dette er Tonny Frank Jensens Skrot og Miljø´s EMAS - redegørelse nr. 19.

Af kriterier for udvælgelse af oplysninger til redegørelsen har virksomheden blandt andet brugt kortlægning samt taget udgangspunkt i de miljøforhold og vilkår som Ribe Amt har fastsat i virksomhedens miljøgodkendelse.

Med henblik på miljømæssige risici kan vi nævne, at virksomheden afholder interne miljørevisioner af de forskellige arbejdsområder. Nogle områder bliver revideret 1 gang om året, mens andre bliver revideret op til 3 gange om året. F.eks. har virksomheden valgt at revidere miljø hallen, hvor der miljøbehandles biler 3 gange om året. Dette skyldes en række forskellige lovkrav.

Med henblik på et resume af virksomhedens egenkontrol i forhold til myndighedskrav samt indsats for at afhjælpe og forebygge vilkårsovertrædelser kan vi som eksempler nævne:

| Vilkår | Krav til antal målinger | Resultat af egenkontrol | Antal konstaterede overskridelser |
| --- | --- | --- | --- |
| Jerngraven skal til enhver tid være tæt | Jerngraven skal inspiceres 1 gang om året. | Referat vedr. kontrol af jerngraven sendt til Esbjerg Kommune. | Ingen |
| Virksomhedens støj -belastning ved nærmeste naboer må ikke overstige 55 dB (A) | Virksomheden skal højst 1 gang om året foretage en måling og kun på tilsynsmyndighedens forlangende | Der har i regnskabsåret ikke været foretaget en måling, da tilsynsmyndigheden ikke har efterspurgt dette. | Ingen |

Virksomheden har ikke modtaget nogle væsentlige klager vedr. miljøet.

Af konkurrence hensyn er alle råvarer og færdigvarer opgivet i Index.

Den næste EMAS - redegørelse for år 2018 vil blive fremlagt senest i august 2019.

Gyldig fra den 08.05.2018

_____________________________

Direktør Tonny Frank Jensen

# 2 virksomhedsbeskrivelse.

## 2.1 Almindelige informationer

TONNY FRANK JENSENS SKROT & MILJØ blev etableret i 1962 som produkthandel, der med en lille lastbil afhentede jern og metalskrot fra virksomhederne i lokalområdet og bearbejdede dette med håndklipper, skærebrænder og håndværktøj.

Virksomheden har løbende udvidet sine behandlingsmuligheder og er vokset kraftigt siden den spæde start. I dag behandles årligt store mængder råvarer på moderne større hydraulisk jernklipper, sorteringsanlæg og skærebrænder.

Virksomheden beskæftiger gennemsnitlig 15 ansatte.

TONNY FRANK JENSENS SKROT & MILJØ’s leverandører er stadig virksomhederne i hele landsdelen, herunder også kommunale containerpladser.

## 2.2 Anlægsområde / stamoplysninger

Det anlægsområde, miljøstyringssystemet skal omfatte, er beliggende ca. 2 km. Fra Tjæreborg By ved Esbjerg på følgende adresse:

Tonny Frank Jensen Skrot & Miljø

Klintholmvej 39

6731 Tjæreborg

matr. Nr. 95, Tjæreborg By, Tjæreborg

Tlf. nr. 75 17 51 99

Fax nr. 75 17 58 38

Cvr. nr. 10 51 32 19

P. Nr. : 1.009.157.030

Ansvarlig ledelse: Tonny Frank Jensen, direktør

Miljøansvarlig: Charlotte Kristensen

Branche / Hovedaktivitet: Genbrug af metal affaldsprodukter.

Branchekode: 467700 Engroshandel med affaldsprodukter

Kapitel 5 liste nr.: K212, K209 & K203

Regnskabsperiode: Kalender år

Miljøtilsynsmyndighed: Esbjerg Kommune, Torvegade 74, 6700 Esbjerg.

Væsentlige miljøgodkendelser: Virksomheden er omfattet af 3 miljøgodkendelser fra Ribe Amt.

1 / Miljøgodkendelse dateret 23. september 1997 omfatter

drift af produktforretning med tilhørende oplagsplads og anlæg til behandling og

håndtering af produkter. Oplag og håndtering af bly akkumulatorer

Modtage biler til miljøbehandling og skrotning.

2 / Miljøgodkendelse dateret 5. december 2000 omfatter:

Modtagelse og presning af oliefiltre.

3/  Miljøgodkendelse dateret 13 juni 2005 omfatter : Modtagelse og presning af

hydraulikslanger.

(Alle virksomhedens godkendelser er under revurdering i samarbejde med Esbjerg Kommune, de forventes færdig i løbet af 2018-2019).

Virksomheden er ikke tilsluttet offentlig kloak. Virksomheden har en nedgravet samletank til sanitært spildevand, som bliver tømt af et af kommunen godkendt firma. Ud over den, opbevares alle tanke samt beholdere i 2 til formålet indrettede rum til opbevaring af olie, væsker samt komponenter. Begge rum er befæstet og uden afløb samt udstyret med opsamlings riste, hvorpå væskerne kan stå. Dermed kan der ikke ske forurening af jord og grundvand.

Med hensyn til udledning af spildevand kan vi oplyse, at det overfladevand, som opstår på virksomhedens befæstede arealer først ledes igennem opsamlingsbassin, olieudskiller og pumpebrønd hvorefter det ledes videre til virksomhedens vegetationsanlæg med pil hvor det først føres til et membran bassin og derefter ledes gennem nogle fordeler rør ud i selve pileanlægget/pilerækkerne.

Virksomhedens væsentlige ressourcer / Miljøparametre er dieselolie forbrug, Hydraulikolie forbrug, Motorolie forbrug samt elforbrug.

Yderligere henvendelser vedr. miljøet rettes til:

Tonny Frank Jensen på tlf. nr. 75 17 51 99.

## 2.3 Organisationsplan

## 2.4 Miljøforhold, Livscyklus, Risici og muligheder mv.

Tonny Frank Jensen Skrot og miljø har i de miljøforhold som virksomheden kan styre og påvirke fokus på livscyklus. Virksomhedens arbejde består hovedsaligt i affaldsbehandlings fasen herunder oparbejdning af afhentet og modtaget skrot. Hvilket betyder, at virksomheden står for de modtaget ”produkters” sidste livscyklusfase nemlig bortskaffelses fasen Vi forsøger i denne bortskaffelsesfase at nedbringe og minimere miljøbelastningerne så meget som muligt ved at sortere og oparbejde alt skrot korrekt og efter gældende krav og lovgivning.

Tonny Frank Jensen skrot og miljø arbejder ligeledes konstant på at fjerne eller reducere uacceptable risici og forsøger at udnytte alle muligheder optimalt.

Af observerede risikofaktorer i virksomheden kan blandt andet nævnes:

- Risiko for oliespild mv. på virksomhedens matrikel

- Risiko for oliespild mv. udenfor virksomhedens matrikel (Ved afhentning af skrot)

- Myndighedernes miljøkrav til TFJ

- Kundernes miljøkrav til TFJ

Af observerede muligheder på mulige risikofaktorer kan blandt andet nævnes:

- Løbende fokus og gennemgang af udarbejdet instruktioner/beredskabsplaner.

- Sikre korrekt og fast placering af olie- og affaldsbeholdere.

- Være på forkant med miljøkrav fra myndighederne

- Være på forkant med miljøkrav fra kunderne

- Løbende forbedring af procedurer mv.

Virksomheden vil altid have fokus på og vurdere om en opstået og registreret afvigelse og den herefter korrigerende handling har den ønskede effekt eller om der skal iværksættes yderligere forebyggende handlinger.

## 2.5 Interne og Eksterne forhold

Nedenstående skema beskriver nogle af de interne og eksterne forhold, som direktøren og den finder relevante for virksomheden og som de vurderer der er med til at påvirke virksomhedens evne til at opnå nogle af de ønskede resultater og mål i miljøledelsessystemet miljøansvarlige

| Interne situation |
| --- |
| Stærke sider | Svage sider |
| Topledelsens (Direktørens) mangeårig branche kendskab Tæt kundekontakt Flad ledelsesorganisation (topledelsen har fingeren på pulsen hele tiden) Mange års erfaring med miljøbevidst håndtering af affald. Egne lastbiler til afhentning af skrot. Fokus på miljøet i dagligdagen samt medtænkt i alle virksomhedens instruktioner og beredskabsplaner. Tæt og åben samarbejde med tilsynsmyndigheder | TFJ har 1 afdeling, så der er ikke mulighed for kunde helhedsløsninger i hele Danmark. I perioder svært at få stabil arbejdskraft. Vejrforhold |
| Eksterne situation |
| Muligheder | Trusler |
| Nye tiltag og mål under nuværende godkendelse og certificering. Udvidelse af certificerings standarder Udvidelse af nye produkter og behandlingsmetoder mv. (Nye godkendelser) | Konkurrenter / Nye aktører på markedet. (Konkurrence) Stigende afgifter og krav fra myndigheder mv. Finanskrise Manglende arbejdskraft |

## 2.6 kommunikation

Virksomheden har en åben dialog i hverdage, hvor vi alle har hver vores ansvarsområde og hvor vi alle har mulighed for at kunne komme med nye input og forslag til hvordan vi kan blive bedre.

Der afholdes følgende møder, hvor miljøstyring, nye input og arbejdsmiljøet er faste punkter på dagsordenen, og hvor virksomhedens vigtigste beredskabsplaner og instruktioner vil blive gennemgået og efter behov afprøvet med medarbejderne:

-     3 møder om året for samtlige medarbejdere.

- 3 møder om året i ledergruppen (direktør, leder og den miljøansvarlig)

Der udarbejdes dagsordener og beslutningsreferater fra disse møder, som opbevares hos den miljøansvarlige.

Virksomhedens interessenter er:

- Naboer		- Myndighederne

- Kunderne	- Leverandørerne

- Pengeinstitutter	- Forsikringsselskaber

- Medarbejderne

Virksomheden har en åben dialog med sine interessenter. Dialogen opnås blandt andet ved at

Virksomheden på opfordring fra interessenter fremsender miljøhåndbog og/eller EMAS - redegørelsen.

## 2.7 Interessenter behov og forventninger

| Interessenter | Interessentens behov, forventning og krav | TFJ´s forpligtelser |
| --- | --- | --- |
| Kunder | Efterspørger miljøbevidsthed Korrekt håndtering af affalds produkter. Herunder kildesortering mv. Overholdelse af bekendtgørelser, regulativer, aftaler mv. Korrekt affaldsindberetning iflg. lovgivning. | Forurener så lidt som muligt Sørge for at affald håndteres miljømæssigt forsvarligt. (Overholde gældende love og krav mv.) Overtage ansvar for korrekt og miljømæssig håndtering (Overholde gældende love og krav mv.) Løbende forbedre miljøforholdene i virksomhedenK |
| Medarbejdere | Forventer at TFJ skrot og miljø overholder gældende lovgivning inden for både arbejdsmiljø og miljøområdet mv. | Overholde gældende love og krav mv Løbende forbedre arbejdsmiljø og miljø forholdene i virksomheden |
| Myndigheder | Krav om overholdelse af Eksisterende lovgivning indenfor miljøområdet samt på arbejdsmiljø området. | Overholde gældende love og krav mv Løbende forbedre arbejdsmiljø og miljø forholdene i virksomheden Forurener så lidt som muligt |
| Aftager | Miljøbevidsthed Overholdelse af bekendtgørelser, regulativer, aftaler mv | Forurener så lidt som muligt. Overholde gældende love og krav mv |
| Naboer mv. | Efterspørger miljøbevidsthed Overholdelse af bekendtgørelser, regulativer, aftaler mv. Korrekt affaldsindberetning iflg. lovgivning | Forurener så lidt som muligt. Overholde gældende love og krav mv |

## 2.8 Råvarer, hjælpestoffer og produkter

Virksomheden handler med følgende råvarer:

- Jern- og metalskrot

- Biler til skrotning

- Blyakkumulatorer

- Kabler og ledninger

- Elektronikskrot

- Hårde hvidevarer uden CFC - kølemidler

- Dæk

- Oliefiltre / hydraulik slanger

Virksomheden har nær kontakt til de faste leverandører og indgår i en form for konsulentrolle overfor leverandørerne med rådgivning om håndtering og sortering af deres affald.

Virksomheden sælger færdigvarer (råvarer til genvinding) til stålværker, metalværker og mellemhandlere i både ind- og udland.

## 2.9 Anlæg, produktion og arbejdsområder

Virksomheden har følgende produktionsudstyr:

1 stationær klipper med presser

1 container tilter

4 truck, diesel

6 lastbiler, heraf 4 med hænger (2 stk. Euronorm: EEV - 1 stk. Euronorm: 5 – 3 stk. Euronorm: 6).

6 gravemaskiner

4 varevogne

5 skærebrænder sæt

De typiske arbejdsoperationer er:

- indsamling af jern-  og metalskrot

- sortering af skrottet

- neddeling af jern- og metalskrot med skærebrændere og saks

- komprimering af materiale i klipper med presse

- oplagring af råvarer

- miljøbehandling af biler

- indsamling og behandling af oliefiltre og hydraulik slanger

Virksomheden har udarbejdet beredskabsplaner / instruktioner sådan, at medarbejderne har nogle retningslinjer de kan følge inden for de forskellige arbejdsopgaver. Instruktionerne beskriver arbejdsgangen med de forskellige produkter samt hvordan man kan afhjælpe et eventuelt uheld. Ved hjælp / brug af disse beredskabsplaner / instruktioner har virksomheden undgået større driftsforstyrrelser.

# 3 Miljøpolitik

Tonny Frank Jensen Skrot og Miljø ønsker at fremstå som en virksomhed der på alle relevante områder arbejder målrettet og bevist for både miljøet og arbejdsforholdene i virksomheden.

Virksomhedens miljøledelsessystem er et aktivt redskab, som bliver brugt i dagligdagen således at vi altid har fokus på virksomhedens stadige udvikling hvor hensigten er at gøre påvirkningerne af miljøet mindre på en økonomisk forsvarlig måde.

Virksomheden har udarbejdet nedenstående Overordnede miljøpolitik med hertil hørende under punkter.

Overordnede Miljøpolitik

- Vi vil forurene så lidt som muligt.

- Vi vil løbende forbedre os på miljøområdet, hvor det er teknisk og økonomisk muligt.

- Vi vil overholde gældende love og krav fra myndigheder.

Underpunkter til den Overordnede Miljøpolitik

- Forpligter os til at beskytte miljøet og forebygge forurening fra virksomheden.

- Forpligter os til at opfylde organisationens bindende forpligtelser samt løbende at forbedre miljøledelsessystemet for at fremme miljøpræstationen.

- Forpligter os gennem miljøstyringssystemet til at have fokus på bl.a. Virksomhedens dieselolie forbrug via forbrugs registrering mv.

- Følge den tekniske udvikling og vurdere mulighederne for miljøtekniske forbedringer af processerne.

- Miljømæssig samarbejde med leverandører (virksomhedsbrochure, kvalitetsstyring).

- Løbende gennemføre miljøforbedringer herunder oprette og opfylde miljømål for at bevare et bæredygtigt miljø.

- Overholde relevante myndighedskrav.

- Have en åben kommunikation om miljømæssige forhold – såvel internt som til offentligheden.

- Vi vil inddrage relevante medarbejderne i de løbende miljøforbedringer.

- Løbende overvåge og forbedre vore behandlingsprocesser og herunder tilstræbe at anvende renere teknologi hvor det er muligt

- Minimum hvert 3. år udarbejde en EMAS – miljøredegørelse, som bl.a. indeholder miljøpolitikken og vil være tilgængelig for alle

- Overholde relevant lovgivning og tage stilling til ændringer i loven gennem den information om nye love, vi bl.a. får fra Rets info. GI og tidsskrift for Miljø.

Underskrift den:_______________

-------------------------------------------

Topledelsen (Direktør)

# 4 Lovmæssige og andre krav – Bindende forpligtelser

## 4.1 Krav fra miljøgodkendelsen

Ved miljøgodkendelsen er de vigtigste krav til virksomheden anført.

Vilkår og konklusion i virksomhedens miljøgodkendelse af 23. september 1997 samt miljøgodkendelse af modtagelse og presning af oliefiltre af 5. december 2000 og miljøgodkendelse af modtagelse og presning af hydraulikslanger af 13 juni 2005.

a.	Grænseværdier for støj

- Afledning af overfladevand og spild af hydraulik- og smøreolie mv.

- Håndtering og opbevaring af affald

- Håndtering og opbevaring af biler

Disse vilkår danner bl.a. grundlag for valg af væsentlige miljøpåvirkninger.

Herudover følger virksomheden miljøloven.

Virksomheden tager altid højde for de bindende forpligtelser ved etablering, implementering og løbende forbedring af miljøledelsessystemet

## 4.2 Overvågning af lovmæssige og andre krav

Virksomheden overvåger med jævne mellemrum nyt lovstof i retsinfo.dk.

Nuværende gældende lovkrav kontrolleres i dagligdagens arbejde eks. ved valg af væsentlige miljøpåvirkninger, ved driftsanalysen af de enkelte arbejdsoperationer, ved afholdelse af intern audit / miljørevision og ved ledelsens miljøgennemgang. Her vurderes det om virksomheden overholder miljøgodkendelsen og de gældende miljølove.

Virksomheden abonnerer ligeledes på ” Tidsskrift for Miljø ” fra Magnus Informatik.

Lokale bestemmelser overvåges gennem dialog med tilsynsmyndighederne.

Virksomheden har udarbejdet en oversigt over relevante og aktuelle love mv. som gennemgås og opdateres minimum 2 gange om året i forbindelse med ledelsens miljøgennemgang.

# 5 Virksomhedens væsentlige miljøpåvirkninger, -mål og handlingsplaner

Ledelsen i TONNY FRANK JENSEN´S SKROT OG MILJØ har ved valg af og kriterier for væsentlige miljøpåvirkninger taget udgangspunkt i bilag 1 punkt 6.2, 6.3 & 6.4 direkte miljøforhold

De indirekte miljøforhold styres og påvirkes ved en nær kontakt til de faste leverandører, hvor virksomheden indgår i en form for konsulentrolle overfor leverandørerne med rådgivning om håndtering og sortering af deres affald.

TONNY FRANK JENSENS SKROT & MILJØ har opstillet følgende kriterier for valg af væsentlige miljøpåvirkninger:

## 5.1 Kriterier for valg af væsentlige miljøpåvirkninger

Ved udvælgelsen af de væsentlige miljøpåvirkninger har virksomheden brugt nedennævnte udvælgelseskriterier:

1.	Vilkår og konklusion i virksomhedens miljøgodkendelser af 23. september 1997, 05 december 2000 og 13.juni 2005

a.	Vilkår 6.1.2, 6.1.9, 6.1.21.	Håndtering og opbevaring af materialer

b.	Vilkår 6.1.6, 6.1.13, 6.1.22, 6.4.	Afledning af overfladevand og spild af olie

(i øvrigt henvises til liste over vilkår fra Miljø Godkendelse af 23.09.97) bilag 1.

- Forbrug af ikke-fornybare energikilder og hjælpestoffer.

- Væsentlig forbrug af energikilder og hjælpestoffer.

## 5.2 Væsentlige miljøpåvirkninger

På grundlag af ovenstående udvælgelseskriterier og de kortlagte miljøpåvirkninger er følgende udvalgt som væsentlige:

Væsentlige miljøpåvirkninger		 	     Kriterier

1.	El-forbrug						2-3

2.	Forbrug af dieselolie					1a-2-3

3.	Forbrug af hydraulikolie				1b-2-3

4.	Forbrug af motorolie					1b-2-3

5.   Overfladevand					1a-1b

6.   Behandling af råvarer				1a

Ad 1.	EL - forbrug

Produktionen af elkraft på elkraftværket bruger store mængder af ikke fornybare ressourcer og frembringer kuldioxid (drivhuseffekt), svovl (sur regn og skovdød)

Ad 2.	Diesel olie

Forbruget af diesel olie, der er en ikke fornybar ressource, som forurener luften ved forbrænding og som ved spild kan forurene jorden og grundvandet.

Ad 3.	Hydraulik olie

Forbruget af hydraulik olie, der er en ikke fornybar ressource og som ved spild kan forurene jorden og grundvandet.

Ad 4.	Motor olie

Forbruget af motor olie, der er en ikke fornybar ressource og ved spild forurener jorden og grundvandet.

Ad 5.	Overfladevand

Afledning og udsprøjtning af virksomhedens overfladevand. Overholdelse af lovkrav i virksomhedens miljøgodkendelse.

Ad 6.	Behandling af råvarer

Kildesortering af modtagne råvarer / affald. Indirekte miljøpåvirkning.

## 5.3 Emission til luft

Virksomhedens udledning af kuldioxid (CO2), svovldioxid (SO2) og kvælstofoxider (NOX) stammer primært fra virksomhedens diesel og El - forbrug.

| Emission |
| --- |
| Produkt | Forbrug | CO2 | SO2 | NOX |
| Transport diesel / 2017 | 273.457 ltr. | 717.961 kg. | 5,00 kg. | 6.016 kg. |
| Transport diesel / 2016 | 254.712 ltr. | 668.746 kg. | 5,00 kg. | 5604 kg. |
| Transport diesel / 2015 | 247.708 ltr. | 650.356 kg. | 5,00 kg. | 5450 kg. |
| Transport diesel / 2014 | 256.167 ltr. | 672.567 kg. | 5,00 kg. | 5636 kg. |
| Transport diesel / 2013 | 260.936 ltr. | 685.089 kg. | 5,00 kg. | 5741 kg. |
| Transport diesel / 2012 | 264.829 ltr. | 695.309 kg. | 5,00 kg. | 5826 kg. |
| Transport diesel / 2011 | 255.554 ltr. | 673.814 kg. | 5,00 kg. | 5623 kg. |
| Transport diesel / 2010 | 222.545 ltr. | 589.745 kg. | 4,00 kg. | 4896 kg. |
| Transport diesel / 2009 | 213.103 ltr. | 564.723 kg. | 4,00 kg. | 4688 kg. |
| Transport diesel / 2008 | 229.738 ltr. | 608.806 kg. | 5,00 kg. | 5054 kg. |
| Transport diesel / 2007 | 238..033 ltr. | 630.787 kg. | 4,00 kg. | 5237 kg. |
| Transport diesel / 2006 | 207.111 ltr. | 548.847 kg. | 17,00 kg. | 4556 kg. |
| Transport diesel / 2005 | 194.449 ltr. | 515.290 kg. | 16,00 kg. | 4278 kg. |
| El / 2017 | 239.215 kwh | 43,30 ton | 7,18 kg. | 40,67 kg. |
| El / 2016 | 201.402 kWh | 51,56 ton | 8,06 kg. | 36,25 kg. |
| El / 2015 | 184.536 kWh | 37,28 ton | 7,38 kg. | 29,53 kg. |
| El / 2014 | 206.725 kWh | 62,84 ton | 10,34 kg. | 41,35 kg. |
| El / 2013 | 220.036 kWh | 82,95 ton | 15,40 kg. | 55,01 kg. |
| El / 2012 | 222.324 kWh | 67,36 ton | 13,34 kg. | 55,58 kg. |
| El / 2011 | 208.188 kWh | 78,69 ton | 12,49 kg. | 58,29 kg. |
| El / 2010 | 229.150 kWh | 102,88 ton | 18,33 kg. | 75,61 kg. |
| El / 2009 | 200.589 kWh | 90,95 ton | 10,38 kg. | 68,52 kg. |
| El / 2008 | 238.213 kWh | 110.72 ton | 22,19 kg. | 115,90 kg. |
| El / 2007 | 239.777 kWh | 110.45 ton | 32,26 kg. | 173,75 kg. |
| El / 2006 | 205.413 kWh | 97,82 ton | 19,14 kg. | 167,99 kg. |
| El / 2005 | 269.428 kWh | 134,15 ton | 25,20 kg. | 274,47 kg. |

Ændringen af SO2 tallene fra år 2007 skyldes at virksomheden er gået over til at køre på B7 Vejtransport diesel som har et meget lavere svovlindhold.  Data oplyst af Uno-X Energi A/S.  (Kilder: Energinet, Syd Energi og Uno-X)

## 5.4 Miljømålsætninger for de væsentligste miljøpåvirkninger samt Handlingsplaner og forbedringsprojekter

| Firma: Tonny Frank Jensen Skrot & Miljø Udfyldt af: CK | Miljøhandlingsplan 2017 / 2018 | Skema nr.: 203 |
| --- | --- | --- |
| Løbenr. |  | Forbedringsprojekt: Navn og resumé | Forventet og faktisk resultat | Ansvarlig | Startdato | Slutdato |
| A77 |  | A2013.77.1 80 % af røggastest = Årlig røggastest af alle maskiner | Mindst mulig miljøbehandling | TFJ | 18.10.13 | Åben projekt |
| A78 |  | A2013.78.1 Virksomhedens overfladevand | Mindst mulig miljøbelastning | TFJ | Okt. 2013 | 31.12.2016 (Sat i bero) |
| A71 |  | A2012.71.1 Bjørneklo = Bekæmpelse af planten langs vandløb og virksomh. Matrikel nr. | Begrænse bjørnekloens udbredelse | TFJ | 22.06.12 | Åben projekt |
| A72 |  | A2012.72.1 Beton på pladsen = Løbende vedligeholdelse af beton areal samt øvrige faciliteter på pladsen. | Mindst mulig miljøbehandling | TFJ | 27.08.12 | Åben projekt |
| A66 |  | A2009.66.1 Vandanalyse, udtages 1. gang i april 2010. | Mindst mulig miljøbelastning | TFJ | 2009 | Åben projekt (Sat i bero) |
| A68 |  | A2011.68.1 Gravmaskine indkøb | Bedst mulig arbejdsmiljø | TFJ | 2011 | Åben projekt |
|  | Diesel forbrug | 2011.1.8 Mål & reg. af dieselforbrug af den enkelte maskine/ Bibeh. 10 % bespar. | Mindst mulig miljøbelastning | TFJ | 11.07.11 | 31.12.2018 |
|  |  | 2013.1.9 Chauffør rapporter for brændstof | Mindst mulig miljøbelastning | TFJ | August 2013 | 31.12.2018 |
|  |  | 2011.2.5 KWH forbrug / tons skrot – bevarelse af 27% besparelse | Mindst mulig miljøbelastning | TFJ | 16.05.11 | 31.12.2018 |
|  |  | 2012.2.6 Overvåg & reg.af El-forbruget | Mindst mulig miljøbelastning | TFJ | 22.06.12 | Åben projekt |
|  |  | 2018.2.7 Undersøge alternativ-mere miljøbevidst løsning på el/strøm indkøb | Mindst mulig miljøbelastning | TFJ | 02.01.18 | 31.12.2018 |
|  | Hydraulikolie-forbrug | 2011.3.2 Overvåg af hydr.olie Ikke fornybar ressource – fokus for bevare lavt forbrug | Mindst mulig miljøbelastning | CK | 11.07.11 | 31.08.2020 |
|  | Motor olie-forbrug | 2011.4.2 Overvågning af motorolie Ikke fornybar ressource – fokus for at bevare lavt forbrug | Mindst mulig miljøbelastning | CK | 11.07.11 | 31.08.2020 |
| U4 |  | U2018.4 EU efteruddannelse – chauffør | Bedst mulig arb.miljø – overholde loven – mindst mulig miljøbelastning | CK | Feb. 2018 | AFSLUTTET 31.12.18 |
| U5 |  | U2018.5 Førerkort – Chauffør | Bedst mulig arb.miljø – overholde loven – mindst mulig miljøbelastning | CK | Feb. 2018 | 31.12.18 |
| U6 |  | U2018.6 §17 (før §56) | Bedst mulig arb.miljø – overholde loven – mindst mulig miljøbelastning | CK | Marts 2018 | 31.12.18 |

Ovenstående forbedringsprojekter er udarbejdet ud fra virksomhedens procedurer for handlingsplaner og forbedringsprojekter, hvor formålet blandt andet er at sikre, at der iværksættes handlinger til adressering af virksomhedens væsentlige miljøforhold, bindende forpligtelser og at risici og muligheder identificeres

| Firma/afdeling: | Samlet Oversigt over målbare miljømål |  | Skema nr.: 402 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dato/sign | Mål - nummer | Beskrivelse af mål | Forventet resultat i målbare enheder | Understøtter væsentlige miljøpåvirkninger | Henvisning til miljøpolitik og bemærkninger | Opnået resultater siden sidste Emas- redegørelse. |
| 02.01.2006 TFJ | 2011.1.8 | Overvåge og registrere forbruget af dieselolie. Bevare 10 % besparelse. Dette projekt er en forlængelse af gl. afsluttet projekt, da vi er i gang med at undersøge nye besparelses muligheder til et nyt fremtidigt projekt. | Bevare 10% reduktion af dieselforbruget, målt som ltr. | 1. Forbruget af dieselolie | Vi vil forbedre os på miljøområdet, hvor det er teknisk og økonomisk muligt. Løbende gennemføre miljøforbedringer for at bevare et bæredygtigt miljø. Følge den tekniske udvikling og vurdere mulighederne for miljøtekniske forbedringer af processerne | Dette års resultat på 9,90 % er dårligere end sidste år og vi har ikke opnået de 10%. Så vi vurderer at vores fokus mod dette projekt skal skærpes. Vi ved der har været og er nye chauffør på nogle maskiner hvilket kan skyldes årets resultat men vi vil bevare fokus og følge hver enkelt maskine nøje. Vi har 6 lastbil med Dynafleet. Vi har fortsat 2 lastbiler tilmeldt til Skifter Lastbils brændstof rådgivnings løsning. |
| 30.05.2006 TFJ | 2006.2.4 | Overvåge og registrere forbruget af EL | Kortlægge og registrere EL -forbrug samt 27% reduktion af El -forbruget, målt som KWH I forhold til udvejet ton færdigvarer + affald | 2. Forbruget af EL. | Løbende gennemføre miljøforbedringer for at bevare et bæredygtigt miljø. Vi vil forbedre os på miljøområdet, hvor det er teknisk og økonomisk muligt. Følge den tekniske udvikling og vurdere mulighederne for miljøtekniske forbedringer af processerne | Opnået forbedrings. % i 2017 = 50,49 Dette års resultat er bedre end sidste års resultat, og målet er opnået. |
| 2004 TFJ | 2004.2.3 | KWH forbrug / tons skrot |  |  |  |  |
| 03.06.2002 TFJ | A2007.59.1 | Løbende vedligeholdelse af betonareal samt øvrige faciliteter på pladsen. | Forebyggelse af miljøbelastningen. |  | Vi vil forurene så lidt som muligt Løbende gennemføre miljøforbedringer for at bevare et bæredygtigt miljø. | Alle medarbejderne holder fokus på dette projekt. Der er ikke foretaget udvidelser af beton siden sidste redegørelse. Der er dog foretaget reparation /vedligehold af eksisterende beton. |
| 18.08.2003 TFJ | A2003.38.1 | Vedr. den årlige røggastest må K1 værdien ikke overstige 80 % af grænseværdien. | Mindst mulig diesel forbrug og miljøbelastning. | Forbruget af diesel olie. | Vi vil forurene så lidt som muligt Løbende gennemføre miljøforbedringer for at bevare et bæredygtigt miljø. | Alle resultater ser fortsat fine ud. Der er langt op til vores max grænse på 80%. |

## 5.5 El – Forbrug:

Reducere KWH forbruget / tons behandlet skrot med 27 % med udgangspunkt i 1999.

Virksomheden vil 1 gang om året i forbindelse med opdatering af miljødata i virksomhedens Emas - redegørelse registrere KWH / tons forbruget.

| År | Index | Forb. % / 1999 |
| --- | --- | --- |
| 1999 | 100,00 |  |
| 2000 | 65,69 | 34,31 |
| 2001 | 68,97 | 31,03 |
| 2002 | 75,65 | 24,35 |
| 2003 | 75,36 | 24,64 |
| 2004 | 77,16 | 22,84 |
| 2005 | 75,22 | 24,78 |
| 2006 | 53,60 | 46,40 |
| 2007 | 68,04 | 31,96 |
| 2008 | 63,11 | 36,89 |
| 2009 | 63,25 | 36,75 |
| 2010 | 72,58 | 27,42 |
| 2011 | 64,17 | 35,83 |
| 2012 | 61,94 | 38,06 |
| 2013 | 52,47 | 47,53 |
| 2014 | 49,76 | 50,24 |
| 2015 | 49,20 | 50,80 |
| 2016 | 51,20 | 48,80 |
| 2017 | 49,41 | 50,49 |

Projektet er igangsat 2004 og afsluttet d. 31.12.2010.

Nyt projekt Nr. 2011.2.5 – er oprettet. Projektets mål er, at bevare den opnåede besparelse

(27 %) de næste 5 år. Projektet er forlænget til 2018.

Projektet er igangsat d. 16.05.2011og forventes afsluttet d. 31.12.2018.

## 5.6 Diesel olie forbrug:

Overvåge og registrere forbruget af diesel olie.  Bevare den 10% besparelse, som vi har opnået via vores tidligere projekt nr. 2001.1.4.

Relevante medarbejdere er blevet sendt på instruktionskursus for miljørigtig betjening af lastbiler.

Reduktion i diesel olie forbruget ved at undgå unødvendig tomgangskørsel og lignende. Samt undgå unødvendig kørsel ved afhentning af skrot hos vore kunder.

Mindske forgæves kørsel gennem køb og brug af Navigations anlæg til lastbiler.

Der måles løbende på den enkelte maskine, for at se om vi bevarer den 10 % besparelse. Chaufførerne får med jævne mellemrum udleveret deres målinger, som de så opbevarer i deres chaufførmappe.

En gang om året i forbindelse med ledelsens miljøgennemgang bliver der udarbejdet et oversigtsskema, hvor man kan se hvor meget diesel forbruget er reduceret med i forhold til opstarten af projektet. Ved sidste kontrol/beregning kunne vi konkludere, at vi på nuværende tidspunkt har reduceret forbruget med 9,90%.

Årets resultat er dårligere end sidste års opgørelse og målet med at bevare den 10 % besparelse er ikke opnået. Så vi vurderer at vores fokus mod dette projekt skal skærpes. Vi ved der har været og er nye chauffør på nogle maskiner hvilket kan skyldes årets resultat, men vi vil bevare fokus på projektet og følge hver enkelte maskine nøje.

Ved tilmelding af vores chauffør på den lovpligtige efteruddannelses kursus har vi tilmeldt dem i Esbjerg hvor der bliver brugt tid på økonomisk kørsel.

Vi har monteret Dynafleet flådestyringssystem i alle lastbiler. Hvilket betyder at vi nu har mulighed for at kunne følge lastbilen via kort og derved se hvem der evt. er i nærheden af en haste afhentning. Vi kan ligeledes følge lastbilens brændstofforbrug nøje. Og på den måde gå i dybden med den enkelte chauffør for at se nye muligheder for en eventuel besparelse.

Vi har ligeledes tilmeldt 2 af virksomhedens lastbiler til Skifter Lastbils brændstof rådgivnings løsning. Således at vi hver måned modtager en chaufførrapport indeholdende en bedømmelse af brændstof effektiviteten for den foregående måned samt tips og gode råd til forbedringer.

## 5.7 Hydraulik olie forbrug:

Overvåge forbruget af hydraulik olie.

Virksomheden har ved afslutning af tidligere projekt vedr. Hydraulik olie forbruget besluttet at fokus på forbruget fastholdes.

Årets forbrug ligger på ”normal” niveau. Vi har ikke haft nogen væsentlig afvigelse eller andet der har påvirket til et større forbrug

Projektet er igangsat i 2011 og forventes afsluttet d. 31.08.20.

## 5.8 Motorolie forbrug:

Overvåge forbruget af motor olie.

Virksomheden har ved afslutning af tidligere projekt vedr. motor olie forbruget besluttet at fokus på forbruget fastholdes.

Årets forbrug ligger på ”normal” niveau. Vi har ikke haft nogen væsentlig afvigelse eller andet der har påvirket til et større forbrug

Projektet er igangsat i 2011 og forventes afsluttet d. 31.08.20.

## 5.9 Andet:

Der bliver hvert år foretaget en røggastest på hver enkelt maskine, for at sikre at grænseværdierne ikke overskrides. Virksomheden har opstillet et mål, hvor K1 værdien ikke må overstige 80 % af grænseværdien.

Som man kan se i skema nedenunder er dette projekts mål overholdt.

Resultat af røggas test måling af maskiner 2018.

| Maskine | Visuel | K1- | Grænse- | Resultat | K1 % af | Bem. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Check | værdi | værdi |  | grænseværdi |  |
| Man AJ25728 | ok | 0,00 | 3 | ok | 0,00% | ingen |
| Volvo CF96967 | ok | 0,00 | 3 | ok | 0,00% | ingen |
| Mercedes AV 28220 | ok | 0,01 | 3 | ok | 0,33% | ingen |
| Man AT 69493 | ok | 0,00 | 3 | ok | 0,00% | ingen |
| Mercedes AB 46933 | ok | 0,02 | 3 | ok | 0,67% | ingen |
| Volvo BS 95195 | ok | 0,00 | 3 | ok | 0,00% | ingen |
| Peugeot Boxer | ok | 0,00 | 3 | ok | 0,00% | ingen |
| TCM Truck / 1 | ok | 0,94 | 2,5 | ok | 37,60% | ingen |
| TCM Truck / 2 | ok | 0,13 | 2,5 | ok | 5,20% | ingen |
| TCM Truck / 3 | ok | 0,54 | 2,5 | ok | 21,60% | ingen |
| TCM Truck / 4 | ok | 0,06 | 2,5 | ok | 2,40% | ingen |
| Fuchs 340 / 01 | ok | 0,00 | 3 | ok | 0,00% | ingen |
| Fuchs 331 / 02 | ok | 0,27 | 3 | ok | 9,00% | ingen |
| Fuchs 340 / 03 | ok | 0,00 | 3 | ok | 0,00% | ingen |
| Fuchs 340 / 04 | ok | 0,01 | 3 | ok | 0,33% | ingen |
| Fuchs 340 / 05 | ok | 0,00 | 3 | ok | 0,00% | ingen |
| Fuchs 331 / 06 | ok | 0,02 | 3 | ok | 0,67% | ingen |

# 6. Status for miljøforbedringer

## 6.1 Miljøforbedringer foretaget i 2017:

Indkøbt ny lastbil.

Indkøbt nye læssemaskiner

Udbedret slitage-skader på eksisterende beton areal

## 6.2 Status på virksomhedens fremadrettede mål for 2017:

Indkøbe ny og bedre lastbil til udskiftning af nuværende lastbil.

Mindst mulig miljøbelastning samt bedst mulig arbejdsmiljø.

Status på ovenstående mål:

Der er indkøbt en ny lastbil til udskiftning af en ældre lastbil.

## 6.3 Virksomhedens fremadrettede mål for 2018:

Undersøge alternativ – mere miljøbevidst løsning på el/strøm indkøb.

# 7.0 Miljøstyringssystemet

Virksomhedens miljø ledelsessystemet er opbygget i tre dokumentations niveauer, som vist i tegningen herunder. Registreringer, der knytter sig til miljøledelsessystemet, opbevares i de viste 6 registre (ringbind) hos direktøren og den miljøansvarlige.

.

## 7.1 Miljøhåndbog

## 7.1.1 Miljøhåndbog

Det øverste niveau omfatter en beskrivelse af de forhold, der danner rammerne for systemet som mål, politiker, organisation og ansvar. Miljøhåndbogen er egnet til at dokumentere miljøstyringen overfor virksomhedens kunder, leverandører og andre interesserede.

Miljøhåndbogen beskriver sammenhængene i systemet og er nøglen til miljøstyringssystemets dokumenter og registre.

Originalen af miljøhåndbogen opbevares hos direktøren og den miljøansvarlige. Den er forsynet med gyldighedsdato og underskrevet af direktøren.

## 7.1.2 Procedurer, instruktioner og beredskabsplaner

I den udstrækning det er nødvendigt, udformes procedurer, instruktioner, beredskabsplaner og checklister, som er medarbejdernes direkte vejledning i dagligdagen. Disse dokumenter skal godkendes af den, der er ansvarlig for det pågældende område. De originale dokumenter samles i ringbindet: “Procedurer, instruktioner, beredskabsplaner”, hvis indholdsfortegnelse angiver, hvilke dokumenter der findes og viser, hvem der er ansvarlig for beskrivelsen og dokumentets gyldighedsdato.

Der er etableret følgende procedurer:

- Driftsstyring af de enkelte arbejdsoperationer

- Beredskabsplaner

- Overvågning og målinger

- Miljørevision

- Uddannelse, miljøbevidsthed og færdigheder

- Henvendelser vedrørende miljøforhold

- Arbejdsmiljø

- Dokumentstyring og registre

- Miljømålsætning og miljømål

- Handlingsplaner og forbedringsprojekter

- Miljøbehandling af biler & affaldshåndtering

- Behandling af persondata

- Intern oplæring i brug af skrotlæsser.

- Ledelsens miljøgennemgang

- Behandling af afvigelser & korrigerende handlinger

Originalerne opbevares hos direktøren og den miljøansvarlige, medens kopier af instruktioner og beredskabsplaner fordeles til de medarbejdere og arbejdspladser, hvor de bruges.

## 7.1.3 Registre (ringbind)

De data og informationer, der opsamles i miljøstyringssystemet, anbringes i de respektive registre (ringbind), der opbevares hos direktøren og den miljøansvarlige. De opsamlede data gemmes i mindst 5 år.

Hvert register indeholder en indholdsfortegnelse og regler for arkiveringstid.

## 7.1.4 Originale skemaer

Originale skemaer vi bruger til miljøstyringssystemet er samlet i mappen Originale skemaer.

F000 Oversigt over gældende Originale skemaer til systemet viser, hvem der er ansvarlig for skemaet, gyldighedsdato, anvendelse og arkiveringsperiode.

Miljøledelsessystemet administreres af den miljøansvarlige som sikrer, at det kun er gældende og godkendte dokumenter som lægges ind i miljøledelsessystemet og er tilgængelig for virksomhedens medarbejdere mv.

# 8.0 Miljødata.

Af konkurrence hensyn er alle råvare og færdigvarer opgivet med index.

DS Certificering/DNV GL har ved EMAS -verifikationen konstateret, at de faktiske tal ikke er i strid med virksomhedens miljøgodkendelse.

| Tonny Frank Jensen Skrot og Miljø |  |  |  |  |  |  |  | Kortlægning og resume af miljøpåvirkninger | Genvinding 2017 Dato: 08.05.18 Side: 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Miljøpåvirkninger år: 2017 |  |  |  |  |  |  |  | Status for året. pga. ny Emas 3. udregnes der nu nøgleindikatorer. Faktor B = virksomhedens årlig total mængde. | Udfyldt af: CK sign. |
| Type Miljødata | Målte mængder. | Enhed | Nøgle – indikatorer 2017 | Nøgle – indikatorer 2016 | Nøgle – indikatorer 2015 | Nøgle – indikatorer 2014 | Nøgle – indikatorer 2013 | Nøgle – indikatorer 2012 | Imdex 2017 | Imdex 2016 | Imdex 2015 | Imdex 2014 | Imdex 2013 | Imdex 2012 | Bemærk-ninger Index 1999=100 |
| Råvarer: = færdigvarer + bortskaffet affald |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jern (Incl. 90% af affaldet) |  | Index | 0,9214 | 0,9299 | 0,9253 | 0,9099 | 0,9572 | 0,9106 | 274 | 224 | 213 | 232 | 247 | 201 | Fordelt på flere varegrupper |
| Metal (Incl. 10 % affaldet) |  | Index | 0,0428 | 0,0351 | 0,0448 | 0,0671 | 0,0315 | 0,0740 | 134 | 89 | 109 | 181 | 86 | 172 | Fordelt på flere grupper |
| Akkumulatorer |  | Index | 0,0191 | 0,0113 | 0,0108 | 0,0107 | 0,0086 | 0,1230 | 149 | 71 | 65 | 71 | 58 | 70 |  |
| Elektronikskrot |  | Index | 0,0113 | 0,0000 | 0,0092 | 0,0159 | 0,0506 | 0,0561 | 22 | 0 | 14 | 26 | 85 | 80 | Index 2001= 100 |
| Papir |  | Index | 0,0031 | 0,0032 | 0,0028 | 0,0019 | 0,0022 | 0,0031 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Transit |
| Total mængde |  | Index | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 201 | 163 | 156 | 173 | 174 | 149 |  |
| Hjælpestoffer: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hydraulikolie | 1456 | Liter | 0,0432 | 0,0765 | 0,0797 | 0,0936 | 0,0356 | 0,0583 | 33 | 47 | 47 | 61 | 23 | 33 | Maskiner og lastbiler |
| Gear- og transm. Diff. Olie | 19,2 | Liter | 0,0006 | 0,0009 | 0,0011 | 0,0079 | 0,0079 | 0,0056 | 25 | 32 | 38 | 299 | 305 | 183 |  |
| Ilt | 14584 | M3 | 0,4328 | 0,5477 | 0,5403 | 0,7486 | 0,7284 | 1,0816 | 413 | 422 | 399 | 613 | 602 | 765 |  |
| Acetylen | 108 | Kg. | 0,0032 | 0,0056 | 0,0072 | 0,0057 | 0,0036 | 0,0058 | 31 | 44 | 54 | 48 | 31 | 42 |  |
| Propan | 2178 | Kg | 0,0646 | 0,0704 | 0,0898 | 0,1165 | 0,1039 | 0,1084 | 412 | 362 | 444 | 637 | 575 | 512 |  |
| Fedt | 100 | Kg | 0,0030 | 0,0187 | 0,0165 | 0,0159 | 0,0051 | 0,0113 | 31 | 158 | 133 | 142 | 461 | 87 |  |
| Maling | 1034 | Liter | 0,0307 | 0,0799 | 0,0997 | 0,0823 | 0,0581 | 0,0709 | 170 | 358 | 428 | 392 | 280 | 291 | Til containere |
| Motorolie | 416 | Liter | 0,0123 | 0,0000 | 0,0159 | 0,0144 | 0,0071 | 0,0167 | 40 | 0 | 40 | 40 | 20 | 40 |  |
| Rense-sprinklr-frost,køl | 357 | Liter | 0,0106 | 0,0106 | 0,0156 | 0,0140 | 0,0121 | 0,0059 | 123 | 99 | 140 | 139 | 122 | 51 |  |
| Carbondioxid/Argonmix | 312 | Kg | 0,0093 | 0,0335 | 0,0289 | 0,0279 | 0,0187 | 0,0386 | 63 | 183 | 151 | 162 | 110 | 193 |  |
| Energi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elektricitet | 239.215 | Kwh | 7,0998 | 7,4037 | 7,0739 | 7,1524 | 7,5370 | 8,9026 | 130 | 109 | 100 | 112 | 119 | 121 | Mest klipper |
| Dieselolie | 273.457 | Liter | 8,1161 | 9,3634 | 9,4955 | 8,8630 | 8,9380 | 10,6047 | 182 | 170 | 165 | 171 | 174 | 177 | Maskiner / lastbiler |
| Affald: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Til genanvendelse | 151,92 | Tons | 0,0045 | 0,0030 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 189 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | * Index: 2016 = 100 |
| Til forbrænding | 46,29 | Tons | 0,0014 | 0,0000 | 0,0017 | 0,0004 | 0,0006 | 0,2952 | 614 | 0 | 603 | 150 | 246 | 98 |  |
| Til deponi | 0 | Tons | 0,0000 | 0,0000 | 0,0018 | 0,0005 | 0,0005 | 0,1426 | 0 | 0 | 90 | 25 | 31 | 7 | Fra produktionen |
| Spildeolie til genvinding | 4,32 | Tons | 0,0001 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0001 | 0,3216 | 103 | 127 | 132 | 132 | 115 | 191 | * Index: 2000 = 100 |
| Smørefedt til genv. | 0 | Tons | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Andet | 184 | Kg. | 0,0055 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * Index: 2017 = 100 |
| Til kommunekemi / væsker | 410 | Kg. | 0,0122 | 0,0540 | 0,0579 | 0,0339 | 0,0512 | 0,0479 | 247 | 886 | 910 | 590 | 901 | 720 | Olie- og kemikalie – Rester |
| Genan / Imdex, dæk | 456.720 | Kg. | 13,5553 | 20,4705 | 16,2625 | 10,4487 | 7,2638 | 10,3072 |  |  |  |  |  |  |  |
| Øvr. miljøpåvirkninger: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Støj | 41 |  |  |  |  |  |  | Db (A) |  |  | Resultat af orienterende støjmåling 1999 | Grænseværdi iht. Miljø -godkendelse er 55 Db. (A) |
| Overfladevand |  |  |  |  | Overfladevandet fra det befæstede areal ledes i udligningsbassin med sandfang og olieudskiller hvorefter det nu ledes videre til virksomhedens nyetableret vegetationsanlæg med pil hvor det først føres til et membran bassin og derefter ledes gennem nogle fordeler rør ud i selve pileanlægget/pilerækkerne. |

# DS attest:

# Text boxes

Topledelsen:

Direktør /

Daglige leder

Miljø-  ansvarlig

Indkøber

Kundepleje

Indvejning / afregning af lev. varer

Transport

Produktion